UNIDAD 7

INSTRUMENTOS DE MEDIDA: METRO FLEXIBLE Y CALIBRE

-Metro flexible o flexómetro. Este instrumento tiene una pestaña móvil en su extremo, que sale hacia fuera cuando medimos el exterior de un objeto y se esconde cuando medimos el interior.

-Calibre.

El calibre o pie de rey es una regla graduada a la que se le ha añadido otra regla que se desplaza sobre ella (nonius), que permite apreciar medidas muy pequeñas.

Uso: la medida en milímetros es la que corresponde a la raya que queda antes del punto donde está el cero del nonius. La medida en décimas o centésimas de milímetro la leemos en el nonius en la línea que coincide justo con una línea de la regla fija.

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/nonio/nonio_indice.htm